Установка программного обеспечения

монитора артериального

давления

МД-01-"ДОН"

- Вставить СD-диск с программным обеспечение в CD-привод компьютера;

2) Открыть папку «ДОН»;

3) Запустить установочный файл  ;

Примечание: при установки программы на компьютере с операционной системой Windows Vista, Windows 7, запустить файл нажатием на него правой кнопкой мыши с выбором – Запуск от имени администратора.

Возможно программа потребует установить Windows Installer 3 и Framework 2.0. В этом случае установить дополнительные программы из соответствующих папок.

4) Нажать ;

5) Отметить «Для всех» и нажать «Далее»

6) Нажать .

Установка прибора МД-01-"ДОН"(последняя модель с цветным дисплеем)

- Подключите прибор  к компьютеру при помощи кабеля USB-miniUSB;

- Нажать правой кнопкой мыши на Компьютер и выбрать «Управление/Диспетчер устройств»;

- Нажать правой кнопкой мыши на «Новое устройство» и из списка выбрать «Обновить драйвер»

- Выбрать вариант – Поиск из указанного места (вручную);

- Выбрать путь к папке ДОН\driver\STM32\32 (или ДОН\driver\STM32\64 если устанавливаете на операционную систему Windows 7 – 64 разряда) и нажать «Далее»;

6) После успешной установки обратить внимание, под каким номером СОМ-порта установился прибор (на нашем примере СОМ341);

Настройка программы ОРМАД

После установки драйвера прибора запустить программу ОРМАД.

Выбрать Файл/Настройки/Общие и отметить только – Разрешить МД-01М50, выбрать Порт и нажать «Закрыть»;

При работе с монитором артериального давления МД-01-"ДОН" более ранней модели с жидко-кристаллическим индикатором следует отметить пункт – Разрешить МД-01М. Эта модель не требует установки драйвера, и связь с компьютером осуществляется при помощи адаптера КИД, подключаемого в СОМ-порт компьютера.