Установка программного обеспечения

программного обеспечения комплекса "ИКАР"

- Вставить СD-диск с программным обеспечение в CD-привод компьютера;

2) Открыть папку «ИКАР\SETUP_ICAR»;

3) Запустить установочный файл  «Setup.exe» и следовать указаниям на экране компьютера;

Примечание: при установки программы на компьютере с операционной системой Windows Vista, Windows 7, запустить файл нажатием на него правой кнопкой мыши с выбором – Запуск от имени администратора.

4) При установки программы на компьютер с операционной системой Windows 7  для успешного чтения электронной справки рекомендуем установить пакет обновления из папки ИКАР\Win7 HelpUpdate:

Для этого запустить Windows6.1-KB917607-x86.msu - при установки на 32-разрядную систему или Windows6.1-KB917607-x64.msu - при установки на 64-разрядную систему.

В режиме функциональной пробы (проверки качества сигнала перед суточным мониторированием) ПЭВМ подключается к кардиорегистратору по беспроводному каналу связи Bluetooth.

Адаптер Bluetooth

Не требуется вносить кардиорегистратор в список устройств Bluetooth!

Не требуется устанавливать драйвер адаптера Bluetooth! Установка происходит автоматически!